## Slide 1: Elcan 1,5-6x
MINIMI 7,62 Instruktørkurs

## Slide 2: Agenda
Tekniske data
Kulebanekompensator
Avstandsbedømmelse
Innskyting

## Slide 3: Elcan 1-4x (5.56)

## Slide 4
Fremre regnsikte
Retikkel/rød-punkt bryter
Batterilokk
Høydejusteringsratt
FOV spake
Sidejusteringsskrue

## Slide 5
Låsehendler
Lås for høydejustering

## Slide 6: Elcan vs Aimpoint

## Slide 7
Fordeler ved å nytte ELCAN over Aimpoint er:
Hurtig bytte mellom 1 og 4/1,5 og 6 ganger forstørrelse
Kulebanekompensator og avstandsbedømmelse – høyere sannsynlighet for førstebygetreff
Ikke avhengig av batteri for å fungere
Meget god optisk kvalitet
Fordeler med å benytte aimpoint over ELCAN er:
Mulighet for å justere størrelsen på rødpunkt – lettere å treffe små mål
Lavere vekt
Mindre ømfintlig for parallaksefeil og dugg
Noen skyttere rapporter at det er lettere å sikte underveis i bygen med aimpoint
Elcan vs Aimpoint

## Slide 8: Teknisk data Elcan 1,5-6x
Forstørrelse: 1,5x - 6x
Field of View: 16°/ 4°
Øyeavstand: 70mm
Siktejusteringsmuligheter: ±60 MOA
Justeringsverdi: ½ MOA
Weight: 700 Gram
Rødpunkt: 6/1.5 MOA

## Slide 9: Kulebanekompensator

## Slide 10: Avstandsbedømmelse ved hjelp av Elcan
200-600m: Bredden på streken tilsvarer en målbredde (48cm)
700-1000m: Avstanden mellom de strekene tilsvarer to personellmål (96cm)

## Slide 11: Hva er avstanden?

## Slide 13: Vedlikehold av Elcan

## Slide 14: Vedlikehold av Elcan